POLARITA’ MISCIBILITA’ E SOLUBILITA’ DI LIQUIDI

Le caratteristiche e la solubilità delle sostanze sono influenzate dalla natura dei legami

esistenti tra gli atomi e tra le molecole di cui esse sono costituite e inoltre, quando sono in

soluzione, dalla natura dei solventi che possono essere polari, poco polari o apolari.

Con questa esperienza si vuole far comprendere il concetto di polarità e di simmetria nelle molecole

attraverso l’uso di sostanze facilmente reperibili. In particolare, si osserverà il comportamento di

liquidi diversi (acqua, acetone e alcol etilico) nei confronti di un campo elettrostatico positivo e

negativo e che cosa accade quando questi vengono mescolati tra loro.

Si sperimenterà, inoltre, la solubilità di solidi in liquidi con polarità diversa

- Una molecola polare è una molecola che è dotata di un dipolo elettrico. Molecole polari hanno interazioni elettriche, molto più forti che nelle molecole apolari, fra di loro e con altre sostanze polari.

- La polarità è dovuta alla presenza di legami polari e alla geometria molecolare.

- Un legame è polare quando c'è differenza di elettronegatività fra gli atomi legati

- Se ci sono diversi legami polari in una molecola, i loro dipoli si sommano vettorialmente.

- Questo può dar luogo a un dipolo risultante, come nell'acqua.

- Se la molecola è simmetrica, la somma vettoriale dei dipoli può essere zero e dar luogo a una molecola non polare, come il biossido di carbonio o il tetracloruro di carbonio.

- Molecole polari sono attratte da un corpo elettrizzato.

- Liquidi polari si mescolano facilmente fra di loro, come pure si mescolano fra di loro liquidi non polari. E' difficile mescolare liquidi polari e non polari.

- Anche i solidi, se sono polari (fino al limite di ionici) si sciolgono di solito in solventi polari (acqua). Solidi non polari si sciolgono preferibilmente in solventi non polari (macchie di grasso si eliminano con la benzina).

PROCEDIMENTO

PARTE PRIMA

In questa prima parte si effettuano osservazioni sul comportamento di alcuni liquidi in presenza di un campo

elettrostatico.

POLARITA’ DEI LIQUIDI

| SOSTANZA | FLUSSO BACCHETTA DI VETRO | FLUSSO BACCHETTA DI BACHELITE |
| --- | --- | --- |
| ACQUA DISTILLATA |  |  |
| ACETONE |  |  |
| NORMALE ESANO |  |  |
| ALCOOL ETILICO |  |  |

MISCIBILITA’

|  | H2O | ACETONE | ALCOOL ETILICO | ESANO | CLOROFORMIO | PENTANO | ETERE ETILICO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H20 | X |  |  |  |  |  |  |
| ACETONE |  | X |  |  |  |  |  |
| ALCOOL ETILICO |  |  | X |  |  |  |  |
| ESANO |  |  |  | X |  |  |  |
| COLOROFORMIO |  |  |  |  | X |  |  |
| PENTANO |  |  |  |  |  | X |  |
| ETERE ETILICO |  |  |  |  |  |  | X |

SOLUBILITA’

|  | Na Cl | SACCAROSIO | GLUCOSIO | NAFTALENE | IODIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H20 |  |  |  |  |  |
| ACETONE |  |  |  |  |  |
| ALCOOL ETILICO |  |  |  |  |  |
| ESANO |  |  |  |  |  |
| CLOROFORMIO |  |  |  |  |  |
| PENTANO |  |  |  |  |  |
| ETERE ETILICO |  |  |  |  |  |